| СОГЛАСОВАНО Должность руководителя ВУЗа И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя Получателя И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к результатам выполнения

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства

с участием российского высшего учебного заведения по теме:

"тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой"

1 Результаты  выполнения комплексного проекта

В ходе выполнения комплексного проекта должно быть создано:

- [полное наименование технологии 1 или технологического процесса 1] (далее – (для дальнейшего использования в тексте  рекомендуется ввести либо сокращенное наименование ТП, либо аббревиатуру, либо, в случае одного вида продукции, использовать слово Технология));

- [полное наименование технологии 2 или технологического процесса 2] (далее – (для дальнейшего использования в тексте  рекомендуется ввести либо сокращенное наименование ТП, либо аббревиатуру);

- [полное наименование промышленного производства реализующего разработанные технологии] (далее – (для дальнейшего использования в тексте рекомендуется ввести либо сокращенное наименование производства, либо аббревиатуру)).

2 Назначение продукции

(При наличии нескольких технологий/технологических процессов (далее – ТП) указывается для каждого ТП:)

2.1 Разрабатываемая[-ый]  [сокращенное наименование технологии или технологического процесса] предназначена[-н] для [получения, изготовления, производства] […] (указывается наименование вещества, материала, покрытия и т.п., получаемого при помощи разрабатываемого ТП. В случае, если разрабатываемый ТП предназначен для получения уже известной продукции другими способами, указывается категория и обозначение действующего нормативно-технического документа на эту продукцию: ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.).

[2.2] […]

3 Технические требования

3.1 Характеристика продукции, изготовление которой обеспечивается разрабатываемым технологическим процессом

(Для каждого разрабатываемого ТП и вида продукции)

3.1.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать [получение, изготовление, производство] [наименование вида продукции] со следующими характеристиками:

3.1.1.1 наименование продукции:

3.1.1.2 основное назначение продукции:

3.1.1.3 внешний вид и потребительские свойства продукции:

3.1.1.4 требования к упаковке, маркировке, транспортированию, условиям хранения продукции:

3.1.1.5 срок годности:

3.2 Требования к разрабатываемым технологическим процессам

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

3.2.1 Перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса

3.2.1.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен включать следующие технологические операции:

1) [наименование ТО 1] – [вновь разрабатывается; дорабатывается в части … (указать суть доработки); заимствуется];

2) [наименование ТО 2] – [вновь разрабатывается; дорабатывается в части … (указать суть доработки); заимствуется];

….

[…]

3.2.2 Нормы и количественные показатели технологического процесса

3.2.2.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать следующие показатели:

1) [наименование показателя 1] – […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

2) [наименование показателя 1] – […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

….

[…]

3.2.3 Технические характеристики технологических операций

3.2.3.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать технические характеристики технологических операций приведенные в таблице […]:

Таблица […]

| Наименование стадии (операции) | Параметры технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Наименование | Значение |
|  |  | Технологическая норма | Предельно безопасное | Предельно допустимое | Критическое |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.2.4 Требования к качеству технологического процесса

3.2.4.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать следующие показатели качества:

1) [наименование показателя 1] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

2) [наименование показателя 2] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), [не более; не менее];

….

[…]

3.3 Требования к сырью и материалам

3.3.1 В разрабатываемом[-ой] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должны использоваться материалы и сырье, указанные в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование сырья, материалов, полупродуктов | ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, регламент или методика на подготовку сырья | Регламентируемый показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.2 Номенклатура применяемых марок и ассортимент сырья и материалов должны быть минимальными.

3.3.3 Применение дефицитного и драгоценного сырья и материалов должно быть минимальным.

3.4 Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания

3.4.1 Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса

3.4.1.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен выполняться при рабочих и предельных условиях эксплуатации, указанных в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование технологической операции | Условия выполнения ТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
|  |  |  | рабочее | предельно допустимое |

3.4.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала

3.4.2.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование должности, специальности, профессии | Количество | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативный персонал: |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал: |
| … |  |  |  |

3.4.3 Требования по эксплуатационным режимам технологического процесса

3.4.3.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен функционировать в следующих режимах:

1) [наименование режима 1] – [описание или характеристика режима 1];

2) [наименование режима 2] – [описание или характеристика режима 2];

….

[…]

3.4.4 Требования по времени непрерывной или циклической работы технологического процесса

3.4.4.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать непрерывную работу […](указать условия непрерывности).

(либо)

3.4.4.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать циклическую работу со следующими параметрами цикла: […] (указать параметры цикла).

3.4.5 Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях

3.4.5.1 Должна быть обеспечена аварийная остановка разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] при возникновении следующих ситуаций:

1) [наименование аварийной ситуации 1];

2) [наименование аварийной ситуации 2];

….

[…]

[3.4.5….] Аварийная остановка разрабатываемой[-ого -ых] [технологического[-их] процесса[-ов] не должна:

1) создавать опасности для работающего персонала;

2) создавать опасности для окружающей среды;

3) приводить к выходу из строя технологического оборудования.

3.4.6 Требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса

3.4.6.1 Система эксплуатационного контроля разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должна обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность выполнения технологического процесса путем технического диагностирования или контроля технического состояния технологического оборудования и аппаратуры, указанной в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование технологической операции | Наименование технологического оборудования (аппаратуры) | Вид определения технического состояния объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [технологическая операция 1] | [технологическое оборудование 1] | [техническое диагностирование, контроль технического состояния] |
| […] | […] | […] | […] |

3.5 Требования по ресурсосбережению

3.5.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать показатели ресурсосбережения приведенные в таблице […]:

Таблица […]

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели ресурсосодержания |  |
| 1 | Доля (фактическая или допустимая) вторичных материальных ресурсов (из отходов) в единице продукции | […] |
| 2 | Количество энергии, потребляемой при создании единицы продукции | […] |
|  | Показатели ресурсоемкости (по технологичности) | […] |
| 3 | Удельная производственная материалоемкость вещества, материала | […] |
| 4 | Доля технологических отходов сырья, материалов | […] |
| 5 | Доля технологических потерь сырья, материалов | […] |
| 6 | Коэффициент применяемости сырья | […] |
| 7 | Коэффициент использования сырья | […] |
| 8 | Коэффициент использования основных материалов | […] |
|  | Показатели энергоемкости | […] |
| 9 | Удельная производственная энергоемкость материала | […] |
| 10 | Удельный расход энергоносителей при изготовлении вещества, материала | […] |
| 11 | Полная энергоемкость продукции | […] |
| 12 | Коэффициент полезного использования энергии | […] |

3.5.2 Значения показателей ресурсосбережения разрабатываемого[-ых] технологического[-их] процесса[-ов] могут быть уточнены на этапе опытной эксплуатации.

3.5.3 Должны быть определены виды и состав отходов, образующихся при выполнении разрабатываемого[-ых] технологического[-их] процесса[-ов].

3.5.4 На каждый отход должен быть разработан проект Технического паспорта отхода в соответствии с ГОСТ 17.9.0.2-99.

4 Требования по безопасности

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

4.1 Требования по безопасности выполнения технологического процесса

4.1.1 Разрабатываемый[-ые] технологический[-ие] процесс[-ы] по общим требования безопасности должен[-ы] соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75.

4.1.2 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен соответствовать следующим требованиям:

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий по НПБ-105-95 - […] (указывается категория);

2) по уровню пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 - […] (указывается уровень);

3) по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – […] (указывается класс);

4) по группе производственных процессов по санитарной характеристике по СНиП 2.09.04-87 – […] (указывается группа).

4.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды

4.2.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать требования по охране окружающей среды в соответствии с […] (указываются обозначения нормативных и нормативно-технических документов).

либо

4.2.1 Разрабатываемая[-ый] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должен обеспечивать следующие требования по охране окружающей среды:

1) [наименование показателя или параметра 1] – [количественная и/или качественная характеристика показателя или параметра];

2) [наименование показателя или параметра 1] – [количественная и/или качественная характеристика показателя или параметра];

….

[…]

5 Требования к документации

5.1 Виды, состав и комплектность разрабатываемой технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках договора ", приведенным в приложении к настоящим Техническим Требованиям (перечень должен содержать документацию с учетом заполнения п.7).

5.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная, ремонтная - указать в соответствии с темой проекта) документация должна соответствовать требованиям стандартов [ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД - указать в соответствии с темой проекта], а также требованиям [указать иную нормативно-техническую документацию, действующую в отрасли].

6 Требования по видам обеспечения

6.1 Требования по метрологическому обеспечению

6.1.1 Рабочие места, на которых должны проводиться операции контроля разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура], должны быть оснащены средствами измерений, указанными в таблице […].

Таблица […]

| Наименование технологической операции | Наименование параметра | Наименование средства измерения, тип | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.[…] Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, должны быть поверены по ПР 50.2.006, а не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору– калиброваны по ПР 50.2.016 или поверены.

6.1.[…] На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003.

….

[…]

6.2. Требования по другим видам обеспечения

(Подразделы вводятся в зависимости от особенностей разработки).

7 Требования к разработке нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения

7.1 Для выполнения разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должно быть разработано нестандартное технологическое оборудование, перечень и назначение которого приведены в таблице […]

Таблица […]

| № п/п | Наименование единицы оборудования, | Применяемость в технологических операциях | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |

7.2 Для выполнения разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] должно быть разработано технологическое программное обеспечение (далее – ПО), состав и назначение которого приведены в таблице […]

Таблица […]

| № п/п | Наименование технологического ПО | Назначение | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |

7.[…] Технические требования к каждой единице разрабатываемого технологического оборудования и к разрабатываемому технологическому ПО приведены в частных Технических Требованиях (далее – ЧТТ), являющихся составными частями настоящих Технических Требований.

(либо)

7.1 Разрабатываемый[-ые] технологический[-ие] процесс[-ы] не должен[-ы] требовать разработки нестандартного технологического оборудования и/или нового технологического программного обеспечения.

8 Специальные требования

8.1 Требования к испытаниям технологических процессов

8.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемого[-ых] технологического[-их] процесса[-ов] настоящим Техническим Требованиям и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания (выбрать необходимые. Испытания п.2 и 4 являются обязательными):

1) исследовательские испытания с целью изучения определенных характеристик свойств экспериментальных партий продукции в зависимости от вариации режимов и параметров технологического процесса;

2) предварительные испытания с целью предварительной оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, настоящим Техническим Требованиям, а также определения готовности технологической документации и средств технологического оснащения технологического процесса к опытной эксплуатации (приемочным, опытно-промышленным испытаниям);

3) опытная эксплуатация с целью оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, настоящим Техническим Требованиям, а также определения готовности технологической документации и средств технологического оснащения технологического процесса к приемочным (опытно-промышленным) испытаниям;

4) приемочные (опытно-промышленные) испытания для оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса всем требованиям настоящих Технических Требований в условиях, максимально приближенных к условиям реального производства, а также определения целесообразности использования технологического процесса для промышленного производства и реализации продукции.

[5) неклинические испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009].

8.1.2 Для проведения каждого вида испытаний должна быть разработана Программа и методики испытаний.

[Для проведения неклинических испытаний должен быть разработан План исследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009.]

8.1.3 Объем нарабатываемой опытной (экспериментальной) партии продукции должен составлять:

8.1.3.1 по [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] для проведения:

1) исследовательских испытаний - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) предварительных испытаний - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

3) опытной эксплуатации - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

4) приемочных (опытно-промышленных) испытаний - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

[5) неклинических испытаний - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;]

9. Требования к [сокращенное наименование промышленного производства, реализующего разработанные технологии]

9.1 [сокращенное наименование промышленного производства  реализующего разработанные технологии] должно реализовывать [сокращенное наименование разработанной технологии или технологического процесса] в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Технических Требованиях.

9.2 Требования к проектной и рабочей документации [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

Виды, состав и комплектность проектной и рабочей документации на строительство [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции] должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97.

9.3 Требования к составу [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

[Сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции] должно включать в себя:

[9.3.1]Здания и сооружения:

…

[9.3.2]Технологическое оборудование:

…

[9.3.2]Вспомогательное оборудование:

…

[9.3.3] Технологическая оснастка:

…

[9.3.3] Персонал:

…

[9.3…]

9.4 Требования к составу работ по созданию [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

В ходе выполнения комплексного проекта необходимо:

- разработать рабочий проект [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции];

- согласовать рабочий проект с:

-…;

-….

- осуществить работы по землеотводу:

-…;

-….

- осуществить работы по подводу коммуникаций:

- связь[…] (указать значения количественных характеристик)

-электроснабжение;

- ХВС;

- ГВС;

-технологические жидкости и газы;

(с указанием предельного удельного расхода)

- осуществить строительство:

-[…], имеющего следующие характеристики:

- класс […] (указать значение) здания

- общая площадь - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- количество этажей - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- степень огнестойкости - […] (указать значение);

- […] категория электроснабжения

- нагрузка на межэтажные перекрытия - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

-…

- выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию производственного оборудования:

-…;

-….

-…

9.5 Требования к функционированию [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

[Сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]должно обеспечить :

[9.5.1]Производственные мощности по выпуску [сокращенное наименование продукции]:

- в 2010 году - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- в 2011 году - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

-…

[9.5.2] Выполнение технологических процессов (технологических операций):

- …;

-….

[9.5.3]Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) безопасности при выполнении технологических процессов (технологических операций).

[9.5.3]Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) по охране труда при выполнении технологических процессов (технологических операций).

[9.5.4] Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) по охране окружающей среды при выполнении технологических процессов (технологических операций).

9.6 Требования по технологической подготовке производства

Должна быть осуществлена технологическая подготовка производства в соответствии с ГОСТ Р 50995.3.1-96:

[9.6.1] При  проектировании  сокращенное наименование продукции:

- выбор конструкторско-технологических решений по изделию и обеспечению его технологичности в процессе выполнения эскизного и технического проектов.

- оценка сформированных при проектировании конструкторско-технологических решений с точки зрения их технологичности, реализуемости в производстве и конкурентоспособности;

-перечень определяющих технологических процессов, подлежащих разработке и освоению в производстве, основные требования к ним, принципиальные решения по их разработке;

- перечни определяющих материалов и средств технологического оснащения, основные требования к ним, предложения по их приобретению, разработке и производству;

…

[9.6.2] Опытных образцов и единичных изделий:

- отработка в производственных условиях определяющих технологических и организационных решений по изготовлению изделия;

- обеспечение технологической готовности производства к изготовлению для приемочных испытаний опытных образцов, единичных и других изделий, подлежащих промышленному освоению;

- обеспечение производства по договорам и кооперационным связям необходимыми материалами, деталями, сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения, а также входного контроля их качества;

- метрологическое обеспечение производства;

- технический контроль;

- аттестация технологических процессов, рабочих мест исполнителей и технологического оборудования до его первичного применения;

- подготовка производственного персонала в связи с освоением новых технологий и материалов.

-…

[9.6.3] Серийных изделий:

- проработка рабочей конструкторской документации на серийное изделие с учетом технологичности заложенных в нее решений;

- разработка (корректировка):

а) технологических процессов изготовления серийного изделия в соответствии с государственными стандартами ЕСТД;

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с стандартами ЕСКД и технологических процессов их изготовления в соответствии с стандартами ЕСТД;

в) управляющих программ для автоматизированного технологического оборудования;

- приобретение (изготовление) специальных средств технологического оснащения для производства серийных изделий;

- обеспечение необходимой технологической информацией реконструкции или нового строительства производственной и испытательной баз;

- уточнение (корректировку) технологической документации по результатам изготовления и квалификационных испытаний установочной серии (первой промышленной партии);

- обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны труда при изготовлении и испытаниях серийных изделий;

- обеспечение производства по договорам и кооперационным связям необходимыми материалами, деталями, сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения, а также входного контроля их качества;

- метрологическое обеспечение производства;

- технический контроль;

- аттестация технологических процессов, рабочих мест исполнителей и технологического оборудования до его первичного применения;

- подготовка производственного персонала в связи с освоением новых технологий и материалов.

10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

10.1 На этапе[-ах] ____ (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

10.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и (указать страны, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации).

11 Порядок выполнения ОТР

11.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 15.005-86 (выбрать стандарт, соответствующий объектам разработки )].

11.2 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – […] (указать место проведения испытаний).

| От [Получателя] |  | От [ВУЗа] |
| --- | --- | --- |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя Получателя И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО Должность руководителя ВУЗа И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |

ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № […]

на разработку [наименование нестандартного технологического оборудования (НТО)]

к

## ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

к результатам выполнения

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства

с участием российского высшего учебного заведения по теме:

"тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой"

1 Наименование и назначение оборудования

1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [полное наименование единицы НТО] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ЧТТ рекомендуется ввести либо сокращенное наименование НТО, либо аббревиатуру, либо, использовать слово Изделие)) предназначен[-а, -о] для применения в составе технологического оборудования технологического процесса [полное наименование технологии или технологического процесса], разрабатываемой[-ого] в процессе выполнения комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного заведения по теме: "указывается тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой".

1.2 На разрабатываемом[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-а, -о, -ы] выполняться следующие производственные функции и технологические операции:

1) [наименование производственной функции/технологической операции 1];

2) [наименование производственной функции/технологической операции 2];

[…])[…]

…

2 Технические требования

2.1 Состав оборудования

(Перечисляются основные составные части единицы разрабатываемого нестандартного технологического оборудования (далее – НТО), а также при необходимости указывается назначение составных частей.

При определении состава НТО следует руководствоваться ГОСТ 2.101-68 и ГОСТ 2.711-82

В соответствии с ГОСТ 18322-78 комплект ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования. К принадлежностям могут относиться контрольные приборы, приспособления, чехлы, буксирные тросы и т.д.).

В состав разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должны входить:

1) [наименование составной части 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

2) [наименование составной части 2], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для […];

[_) …]

…

[_)] эксплуатационная документация;

[_)] комплект монтажных частей;

[_)] запасное имущество и принадлежности (ЗИП-[О, Г]) (при необходимости);

(Вид комплекта ЗИП – одиночный (О) или групповой (Г) – устанавливаются в подразделе 2.7.3… настоящих ЧТТ)

[_)] упаковка. (Требования к упаковке устанавливаются в подразделе 2.9 настоящего ЧТТ)

2.2 Требования к показателям назначения

(Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

Величины, определяющие требования и технические характеристики продукции, указываются с допускаемыми отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения.

Статистические параметры задаются с указанием уровня вероятности, которому соответствует данное значение параметра.

Если значения показателей, определяющих основные функциональные и технические характеристики (параметры) изделия в соответствии с его целевым назначением, указываются только в этом подразделе ЧТТ, то в других подразделах на эти показатели могут даваться ссылки без повторения их значений)

2.2.1 Выполняемые функции

(Устанавливаются требования к функциональным характеристикам (параметрам), обеспечивающим выполнение НТО своих функций в заданных условиях применения и эксплуатации, в том числе с учетом аварийных ситуаций

2.2.2 Нормы и количественные показатели

(Устанавливаются требования к показателям, определяющим эффективность НТО (точность выполнения операций, диапазон, производительность и т.п.))

2.2.3Технические характеристики (параметры)

(Устанавливаются требования к техническим характеристикам (параметрам) создаваемого НТО (мощность, производительность, удельные расходы сырья, энергоносителей и т. п.), обеспечивающим выполнение возложенных на НТО задач)

2.2.4Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами

(Устанавливаются требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами, параметрам воздействий, поступающим на сопрягаемые объекты от создаваемого НТО или поступающим на создаваемое НТО от сопрягаемых объектов, а также основные технические параметры энергоносителей)

2.2.5 Требования к совместимости.

(Устанавливаются требования к функциональной, геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, информационной и другим видам совместимости)

2.3 Требования к электропитанию

(Термины и определения по ГОСТ 23875-88)

2.3.1 Электропитание разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должно осуществляться от […] (указывают источники электропитания разрабатываемого НТО при эксплуатации и применении. Приводят величины напряжения, частоты переменного тока, допустимые колебания напряжения и частоты и др.)

2.3.2 Потребляемая мощность в рабочем режиме должна составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

[2.3.3 …]

2.4 Требования надежности

(Термины и определения по ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 27.003-90 )

2.4.1 Надежность разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должна соответствовать надежности разрабатываемой[-ого] [сокращенное наименование ТП, либо аббревиатура] и обеспечивать достижения заданных показателей качества намечаемой к выпуску продукции.

2.4.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] удовлетворять следующим требованиям:

1) ресурс между средними (капитальными) ремонтами […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) ресурс до списания […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

3) срок службы между средними (капитальными) ремонтами […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

4) срок службы до списания […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

5) коэффициент технического использования […] (указать значение), не менее.

2.4.3 Отказом разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

2.4.4 Предельным состоянием разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] считают:

[1) …]

[2) …]

[3) …]

…

2.4.5 Подтверждение требований п.п. 2.4.1…2.4.4 настоящих Технических Требований проводится расчетным методом в соответствии с ГОСТ 27.301-95 - на (указать номер или наименование этапа в соответствии с планом-графиком комплексного проекта) этапе выполнения комплексного проекта.

2.5 Конструктивные требования

(Устанавливают конструктивные требования, предъявляемые к НТО в форме конкретных конструктивных решений, обеспечивающих наиболее эффективное выполнение НТО его функций, в том числе:

- предельно допустимые массу и габаритные размеры;

- обеспечение внешних связей и взаимодействие с другими единицами НТО, их совместимость, взаимозаменяемость, направления вращения, направления движения и т.п.;

- конструкционные материалы, виды покрытий (металлические и неметаллические) и их функциональное назначение (защита от коррозии и т.п.);

- требования исключения возможности неправильной сборки и неправильного подключения кабелей, шлангов и других ошибок обслуживающего персонала во время технического обслуживания и ремонта;

- требования по установке закладных изделий, настилов, ограждений;

- требования к расположению обслуживающих площадок, ограждений и других металлоконструкций;

- требования по нагрузкам на фундамент;

- требования по условиям крепления оборудования к фундаментам (фундаментные болты, закладные изделия и др.);

- требования к обозначению и привязке фундаментных болтов к оборудованию;

- требования по оснащению опорных частей оборудования конструктивными элементами, уменьшающими воздействие оборудования на фундаменты (виброизоляторы, специальные опоры и др.);

- требования к конструкции комплектных блоков, обеспечивающие:

- компактное расположение оборудования в блоке при минимальном количестве сборочных единиц, входящих в состав блока;

- максимальную массу блока, исходя из габаритов железнодорожного, водного, автомобильного транспорта, а также обеспечение жесткости конструкции;

- наличие на оборудовании выносных баз для выверки и обеспечения проектной точности установки оборудования;

- доступность мест соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения;

- разработку блоков совместно с входящими в них комплектующими изделиями (электродвигателями, приборами и средствами автоматизации, трубопроводами и обслуживающими металлоконструкциями);

- наличие в блоке обслуживающих конструкций и возможность использования этих конструкций для безопасного производства работ при установке оборудования в проектное положение.

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным приспособлениям, подъемным и захватывающим устройствам и другим приспособлениям, необходимым для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования

и т.п.)

2.6 Требования по эргономике и технической эстетике

(Термины, определения, показатели и параметры согласно комплексу стандартов Система "человек - машина", ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 29.05.002-82, ГОСТ 20.39.108-85, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ 27833-88, ГОСТ 29149-91.

Устанавливают эргономические требования к организации и средствам деятельности человека-оператора: к распределению функций, алгоритмам работы операторов, способам решения поставленных задач, циклограммам деятельности, режиму труда и отдыха, средствам отображения информации, организации рабочего места и т.д.

Устанавливают требования по технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного выполнения создаваемого НТО)

2.7 Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта

(В подразделе устанавливаются требования к условиям эксплуатации (рабочие и предельные), при которых изделие не должно разрушаться и должно нормально функционировать, а отклонение величин, определяющих технические показатели изделия, не должно превышать заданных; требования к изделию и его параметрам, определяемые спецификой условий эксплуатации, а также требования к техническому обслуживанию и ремонту изделия)

2.7.1 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам

(Термины и определения по ГОСТ 26883-86, ГОСТ 21964-76. Параметры и показатели по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 30631-99.

В зависимости от вида и назначения НТО устанавливаются:

- вид климатического исполнения НТО и, при необходимости, требования к НТО в части воздействия климатических условий (диапазон колебаний температуры, влажности и атмосферного давления, защищенность от пыли, воды, брызг воды и т.д.);

- группа механического исполнения НТО и, при необходимости, требования к НТО в части воздействия механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих, ветровых.

В случае необходимости, устанавливаются требования к стойкости НТО к другим внешним воздействующим факторам: биологическим, специальных сред, термическим, электромагнитных полей)

2.7.1.1 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе климатического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ 15150-69 [ГОСТ 15543.1-89].

2.7.1.2 Разрабатываемый[-ая, -ое] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен[-на, -но] соответствовать группе механического исполнения […] (указать обозначение группы исполнения) по ГОСТ 30631-99 [ГОСТ 17516.1-90].

[2.7.1….] […]

…

2.7.2 Требования к эксплуатационным показателям

(Устанавливаются требования:

- по эксплуатационным и дежурным режимам;

- по времени непрерывной или циклической работы;

- по условиям эксплуатации в аварийных ситуациях;

- к видам обслуживания изделия (постоянно, периодически или без обслуживания) и к условиям, объему и периодичности технического обслуживания и обязательных проверок;

- к оснащению НТО электроприводами, бесконтактными приборами, датчиками, регуляторами, программируемыми контроллерами, обеспечивающими автоматическое управление механизмами и технологическими операциями в заданной последовательности, а также требования по установке встроенных средств технического диагностирования для оценки технического состояния элементов оборудования и прогнозирования сроков его отказа;

- к возможности перехода к ручному управлению при ремонтных и пуско-наладочных работах)

[2.7.2….] Гарантийный срок разрабатываемого[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] должен составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее.

2.7.3 Требования по ремонтопригодности

(Термины, определения и показатели по ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 21623-76, ГОСТ 23660-79, ГОСТ 2.604-2000, ГОСТ 28.001-83.

Устанавливают требования:

- по удобству ремонта в условиях эксплуатации, сборки и разборки при техническом обслуживании, доступности к отдельным составным частям при выполнении этих операций без демонтажа других составных частей;

- к составу инструментов и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта)

[2.7.3….] Требования к ЗИП

(Устанавливают исходные данные для расчёта ЗИП: состав, стратегия пополнения, доставки ЗИП и т.п. Требования к ЗИП уточняются на этапе технического проекта. Справочно - ОСТ 45.66-96)

2.8 Требования безопасности

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ ССБТ (серия 12), ГОСТ Охрана природы (серия 17), соответствующие тематике ОКР/ОТР, ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001, ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002, ГОСТ 12.3.002-75(2000), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 12.3.047-98, ГОСТ 3.1120-83, ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р ИСО 14031-2001, РД 09-251-98, СП 2.2.2.1327-03.

Устанавливаются требования:

- по безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (от воздействия электрического тока, теплового воздействия, высокочастотных полей, ядовитых и взрывчатых паров, пыли и газов, акустических шумов и т.п.

- по обеспечению охраны окружающей среды при производстве, эксплуатации, транспортировании, хранении, утилизации продукции)

2.8.1 Требования к эксплуатационной безопасности

(Устанавливаются требования:

- к применению встроенных в НТО средств защиты работающих (ограждений, экранов и др.), а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожаро- и взрывоопасных) ситуаций и аварийное отключение оборудования;

- к применению средств механизации, автоматизации, дистанционного управления и контроля при наличии опасных и вредных производственных факторов;

- к герметизации НТО от выделения вредных веществ и своевременного удаления их из рабочей зоны;

- к защите персонала от действия опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии или возникающих при нарушении технологического процесса;

- к сигнальной окраске оборудования и знакам безопасности;

- к снижению уровня вредных факторов до величины, установленной санитарными нормами;

- к защите оборудования от перегрузок и ошибочных действий обслуживающего персонала;

- к защите оборудования и коммуникаций от распространения пламени и от разрушения при взрыве (установка клапанов, мембран и других огнепреграждающих устройств);

- к электростатической искробезопасности;

- к обеспечению возможности прохода и доступа к механизмам для обслуживания за счет устройства площадок, лестниц и переходных мостиков)

2.8.2 Требования к экологической безопасности

(Устанавливаются требования к охране атмосферного воздуха, воды и почвы от выбросов загрязняющих веществ, в том числе:

- к снижению уровня шума и вибрации;

- к наличию встроенных местных отсосов и устройств для отвода газо-пылевыделений, протечек жидкостей и встроенных устройств газопылеочистки;

- к предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы в аварийных ситуациях и к ликвидации их последствий;

- по регулированию выбросов (режимов работы оборудования) в периоды неблагоприятных метеорологических условий)

2.9 Требования к упаковке и маркировке

2.9.1 Требования к упаковке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 23170-78, ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 24686-81.

Приводят требования к таре и упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования)

2.9.2 Требования к маркировке

(Термины, определения, требования по ГОСТ 26828-86, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р 51474-99.

Приводят требования к маркировке (с учетом требований пригодности к монтажу), наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей, в том числе:

- обозначение сборочных единиц (для негабаритных в сборе блоков);

- места строповки;

- центр тяжести;

- базовые поверхности для выверки;

- стрелку, указывающую направление вращения (движения);

- массу блока или сборной единицы)

[2.9.2….] Маркировка должна выполняться на нерабочих поверхностях оборудования способами, обеспечивающими четкость надписи и ее сохранность на весь период хранения и монтажа.

[2.9.2….] Монтажные и сборочные риски должны быть обведены яркой несмываемой краской.

2.9.3 Требования к консервации, хранению и транспортированию

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Устанавливаются требования по условиям и срокам хранения в различных условиях.

Устанавливаются виды транспортных средств, на которых возможна перевозка НТО, требования по условиям транспортирования и допустимым механическим и климатическим воздействиям при транспортировании)

3 Требования к метрологическому обеспечению

(В соответствии с ГОСТ-серия 8, в том числе ГОСТ 8.009-84, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 26656-85, РМГ 63-2003.

Основной задачей метрологического обеспечения является обеспечение достоверных результатов измерения технологических и энергетических параметров для надлежащего контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, а также точного учета расхода материалов и энергии.

Устанавливаются требования:

- к оптимальной номенклатуре контролируемых параметров и периодичности их измерений;

- к регистрации основных технологических и энергетических параметров в нормальных режимах работы, а также необходимых для анализа параметров в аварийных ситуациях;

- к технологически допустимым пределам погрешностей измерений контролируемых параметров и пределам запаздывания информации;

- к обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также единообразию средств измерений с максимально возможным сокращением парка приборов за счет централизации контроля и использования вычислительной техники;

- к возможности поверки встроенных в оборудование датчиков и приборов без их демонтажа;

- по поддержанию заданных режимов работы оборудования посредством использования средств измерений и вычислительной техники;

- к метрологической экспертизе технической документации и средств измерений).

3.[...] На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003.

4 Требования к испытаниям

(Термины, определения, требования по ГОСТ 16504-81, ГОСТ 15.005-86, ГОСТ 15.309-98)

Устанавливаются требования:

- о необходимости разработки макетов НТО и его составных частей;

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого НТО;

- к количеству опытных (головных) образцов изделия, предназначенных для проведения испытаний;

- по разработке средств для обеспечения испытаний образца НТО)

4.1.[_] Для подтверждения и проверки выбранных конструктивно-схемных, конструктивно-технологических и технических решений, а также требований надежности и других, предъявляемых к разрабатываемому[-ой] [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура], его составным частям (сборочным единицам) должны быть изготовлены и испытаны следующие макеты:

1) на этапе [наименование или номер этапа] комплексного проекта:

а) макет [наименование составной части 1];

б) макет [наименование составной части 2];

[…]

[…]) на этапе [наименование или номер этапа] комплексного проекта:

а) макет [наименование составной части 1];

б) макет [наименование составной части 2];

[…]

4.1.[_] На этапе [наименование или номер этапа работ] комплексного проекта должна быть произведена контрольная сборка и обкатка [опытного/головного] образца [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура].

4.1.[_] Для подтверждения соответствия разрабатываемого [сокращенное наименование единицы НТО или аббревиатура] настоящим Техническим Требованиям и нормативно-технической документации должны быть проведены (указать вид испытаний) испытания (приемочный контроль) [опытного/головного] образца в соответствии с [действующими стандартами или типовыми программами и методиками испытаний, относящимся к данному виду (группе) продукции. При их отсутствии или недостаточной полноте испытания проводят по вновь разработанной программе и методике].

| От [Получателя] |  | От [ВУЗа] |
| --- | --- | --- |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя Получателя И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СОГЛАСОВАНО Должность руководителя ВУЗа И.О.Фамилия «» 20 г. М.П. |

ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № […]

на разработку [наименование технологического программного обеспечения]

## к

## ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

к результатам выполнения

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства

с участием российского высшего учебного заведения по теме:

"тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой"

1 Наименование и назначение технологического программного обеспечения

Разрабатываемое [полное наименование технологического программного обеспечения] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ЧТТ рекомендуется ввести либо сокращенное наименование ПО, либо аббревиатуру)) предназначено для обеспечения выполнения технологического процесса [полное наименование технологии или технологического процесса], разрабатываемой[-ого] в процессе выполнения комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного заведения по теме: "указывается тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой".

2 Технические требования к программе или программному комплексу

(В соответствии с ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 19.001-77, ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.402–78, ГОСТ 19.701-90, ГОСТ 28388-89, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 8.654-2009.

Состав требований к разрабатываемому ПО, включаемых в данный раздел ТЗ, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий функционирования конкретного ПО, основываясь на действующей НТД, определяющей требования к ПО соответствующего вида)

2.1 Состав

(Перечисляются основные программные компоненты (составные части) разрабатываемого ПО, а также, при необходимости, указывается назначение программных компонентов (составных частей).

Указывается, какие программные компоненты (составные части) разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки или являются покупными изделиями)

2.1.1 В состав разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны входить:

1) [наименование программного компонента 1], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для …;

2) [наименование программного компонента 2], (при необходимости указывается конкретное назначение составной части) предназначенный[-ая, ое] для …;

[...) …]

…

[...)] эксплуатационная документация.

2.2 Требования к функциональным характеристикам

(Термины и определения по ГОСТ 15971-90, ГОСТ 19781-90.

Устанавливаются требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т.п.)

2.2.1 Требования к составу выполняемых функций

(Автоматическая функция должна обеспечивать выполнение функции без участия человека-оператора.

Автоматизированная функция должна обеспечивать возможность выполнения указанной функции с участием человека-оператора.

Устанавливаются требования к средствам ввода, вывода и отображения информации, к пользовательскому интерфейсу)

2.2.1.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать:

1) [наименование и описание автоматической функции 1];

2) [наименование и описание автоматической функции 2];

[...) …]

2.2.1.2 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать возможность:

1) [наименование и описание автоматизированной функции 1];

2) [наименование и описание автоматизированной функции 2];

[...) …]

…

2.2.2 Требования к организации входных данных

(Устанавливаются формы (форматы, носители) представления входных данных и языки их описания, используемые в разрабатываемом ПО.

Устанавливаются формы (форматы, носители) представления данных, управляющих процессом функционирования, и языки их описания для разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности представления входных данных)

Входными данными разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны являться:

1) [наименование типа/вида 1 входных данных] в формате […] (указывается формат данных);

2) [наименование типа/вида 2 входных данных] в формате […] (указывается формат данных);

[...) …]

…

2.2.3 Требования к организации выходных данных

(Устанавливаются формы представления выходных данных, обеспечиваемые разрабатываемым ПО.

Устанавливаются требования относительно возможности управления потоком выходных данных в процессе функционирования разрабатываемого ПО.

Кроме того, устанавливаются (если подобное есть в функциональных требованиях) требования к точности получаемых результатов решаемых задач)

Выходными данными разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны являться:

1) [наименование типа/вида 1 выходных данных] в формате […] (указывается формат данных);

2) [наименование типа/вида 2 выходных данных] в формате […] (указывается формат данных);

[...) …]

…

2.2.4 Требования к временным характеристикам

(При необходимости, устанавливаются требования к временным характеристикам ПО как по выполнению отдельных функций и операций, так и решению задачи в целом)

2.2.4.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать следующее время выполнения:

1) [наименование выполняемой функции/операции 1] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

2) [наименование выполняемой функции/операции 1] - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

[...) …]

…

[2.2.4.2] Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать время выполнения задачи в целом - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

2.3 Требования к надёжности

(Термины, определения, показатели и требования по ГОСТ 27.002-89, ГОСТ 24.701-86.

Устанавливаются требования к обеспечению надёжного функционирования разрабатываемого ПО)

2.3.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно удовлетворять следующим требованиям:

1) средняя наработка на отказ […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2) средний срок службы […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

2.3.2 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно удовлетворять следующим требованиям по времени восстановления после отказа:

1) среднее время восстановления работоспособного состояния после отказа, вызванного неисправностью (сбоем) самого разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно составлять […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более;

2) время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (и/или иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не более.

3) время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

2.3.3 Критериями отказа и предельного состояния разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] являются:

1) [описание критерия 1 отказа или предельного состояния];

2) [описание критерия 2 отказа или предельного состояния];

[...) …]

…

[2.3….]

…

[2.3….] Подтверждение заданных настоящими Техническими Требованиями требований надежности должно проводится расчетным методом в соответствии с ГОСТ 24.701-86.

2.5 Требования к составу и параметрам технических средств

(Указывается необходимый состав технических средств с указанием их технических характеристик на которых должно функционировать разрабатываемое ПО)

2.5.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

(либо, если разрабатываемое ПО состоит из программных средств (компонентов), устанавливаемых раздельно (клиентская часть, серверная часть, отличающиеся по функциям автоматизированные рабочие места и т.п.) - указывается состав технических средств для каждой части)

[2.5.1] Разрабатываемый[-ая, -ое] [наименование программного компонента (составной части) 1] должен[-на, -но] функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

[2.5….] Разрабатываемый[-ая, -ое] [наименование программного компонента (составной части) 2] должен[-на, -но] функционировать на следующих технических средствах:

1) [наименование вида технического средства 1] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2) [наименование вида технического средства 2] с параметрами не хуже:

а) [наименование параметра 1] [количественная и/или описательная характеристика параметра 1];

б) [наименование параметра 2] [количественная и/или описательная характеристика параметра 2];

[...) …]

…

2.5.2 Состав и характеристики технических средств, необходимых для обеспечения функционирования разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура], должны быть окончательно определены на этапе [наименование или номер этапа календарного плана].

2.6 Требования к информационной и программной совместимости

(Устанавливаются требования к:

- операционным системам, под управлением которых должно функционировать разрабатываемое ПО;

- языкам программирования разрабатываемого ПО и средам разработки;

- сторонним программным средствам. с которыми должно совместно функционировать и взаимодействовать разрабатываемое ПО.

При необходимости устанавливаются требования к защите информации и программ (ГОСТ Р 51275-2006, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2008))

2.6.1 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно функционировать под управлением следующих операционных систем:

1) [наименование операционной системы 1] […] (указывается версия/спецификация/сборка операционной системы);

2) [наименование операционной системы 2] […] (указывается версия/спецификация/сборка операционной системы);

[...) …]

…

2.6.2 Для разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны использоваться следующие языки программирования, запросов, представления, визуального моделирования:

1) [наименование языка 1] […] (указывается версия/спецификация);

2) [наименование языка 2] […] (указывается версия/спецификация);

[...) …]

…

2.6.3 Для разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны использоваться следующие среды разработки:

1) [наименование среды разработки 1] […] (указывается версия/спецификация);

2) [наименование среды разработки 2] […] (указывается версия/спецификация);

[...) …]

…

2.6.4 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно совместно функционировать и взаимодействовать со следующими сторонними программными средствами:

1) [наименование стороннего программного средства 1] – […] (указывается вид взаимодействия, способ и протокол обмена и т.п.);

2) [наименование стороннего программного средства 2] – […] (указывается вид взаимодействия, способ и протокол обмена и т.п.);

[...) …]

…

2.6.5 Разрабатываемое [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должно обеспечивать сохранность информации в случаях:

1) сбоя в аппаратном обеспечении, включая сбои питания;

2) сбоя в программном обеспечении операционной системы.

2.6.6 Должны быть определены критичные к отказам технических средств информационные массивы, требующие применения гарантированных методов и средств обеспечения их целостности и сохранности.

2.6.7 Должны быть разработаны меры по обеспечению требований по информационной безопасности, в том числе защита от несанкционированного доступа.

2.7 Требования к маркировке и упаковке

(Термины и определения по ГОСТ 17527-86, ГОСТ 9127-94, ГОСТ Р 51474-99.

Устанавливаются требования к маркировке носителя программного изделия, варианты и способы упаковки)

2.8 Требования к транспортированию и хранению

(Термины, определения, требования по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Устанавливаются требования для носителя программного изделия к условиям транспортирования, местам и условиям хранения и складирования, срокам хранения в различных условиях)

2.9 Требования по стандартизации и унификации

(Устанавливаются требования по стандартизации и унификации составных частей разрабатываемого ПО)

2.9.1 Разрабатываемые компоненты разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должны обеспечивать унификацию функциональных задач, операций и интерфейсов.

[2.9….]

…

3 Требования к проведению испытаний

(Термины, определения, требования по ГОСТ 16504-81, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.301-79, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, ГОСТ Р 51904-2002, ГОСТ 28195-99.

Устанавливаются требования:

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого ПО;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца изделия)

3.1 На всех этапах разработки разрабатываемого [сокращенное наименование ПО или аббревиатура] должна производиться оценка качества программных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 28195-99.

3.1.2 Для подтверждения соответствия настоящим Техническим Требованиям и нормативно-технической документации должны быть проведены (указать вид испытаний) испытания [опытного/головного] образца по программе и методике.

[3.1.[...] Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) [наименование испытательного стенда, установки 1], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);

2) [наименование испытательного стенда, установки 2], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);]

| От [Получателя] |  | От [ВУЗа] |
| --- | --- | --- |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |
| Должности, подписи ответственных лиц от Получателя |  | Должности, подписи ответственных лиц от ВУЗа |

Приложение

к Техническим Требованиям

к объектам разработки, создаваемым в процессе выполнения

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства

с участием российского высшего учебного заведения

Перечень

разрабатываемой технической документации,

по теме: «тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой»

1. Технологическая документация

| № п.п. | Наименование документа | Код | Стадия разработки | № этапа по ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | Пояснительная записка. | ПЗ | ПП, ТП | 1, 2 |
| […] | Лабораторный технологический регламент. | - | ПП | 1 |
| […] | Программа и методики исследовательских испытаний. | ПМ | ПП | 1 |
| […] | Технические условия на создаваемое вещество (материал). | ТУ | ТП, РТД | 2, 3 |
| […] | Опытно-промышленный технологический регламент. | - | ТП | 2 |
| […] | Технические паспорта отходов. |  | ТП, РТД | 2, 3 |
| […] | Программа и методики предварительных испытаний. | ПМ | ТП | 2 |
| […] | Опытно-промышленный технологический регламент откорректированный по результатам предварительных испытаний . | - | РТД | 3 |
| […] | Программа и методики Опытной эксплуатации. | ПМ | РТД | 3 |
| […] | Опытно-промышленный технологический регламент откорректированный по результатам Опытной эксплуатации. | - | ОЭ | 4 |
| […] | Технические условия на создаваемое вещество (материал) откорректированные по результатам Опытной эксплуатации. | ТУ | ОЭ | 4 |
| […] | Программа и методики приемочных (опытно-промышленных) испытаний. | ПМ | ОЭ | 4 |
| […] | Опытно-промышленный технологический регламент откорректированный по результатам приемочных (опытно-промышленных) испытаний. | - | ПрИ | 5 |
| […] | Технические условия на создаваемое вещество (материал) откорректированные по результатам приемочных (опытно-промышленных) испытаний. | ТУ | ПрИ | 5 |
| […] | [Пусковой, временный, промышленный] технологический регламент. | - | ПрИ | 5 |

2. Конструкторская документация

на вновь разрабатываемое технологическое оборудование

| № п.п. | Наименование документа | Код | Стадия разработки | № этапа по КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Наименование Изделия] (на Изделие в целом) |
| […] | Пояснительная записка | ПЗ | ТП | 2 |
| […] | Схема деления | Е1 | ТП | 2 |
| […] | Чертеж общего вида | ВО | ТП | 2 |
| […] | Габаритный чертеж | ГЧ | ТП | 2 |
| […] | Схема функциональная | С2 | ТП | 2 |
| […] | Схема структурная | С1 | ТП | 2 |
| […] | Ведомость технического проекта | ТП | ТП | 2 |
| […] | Технические условия | ТУ | ТП | 2 |
| […] | Ведомость покупных изделий | ВП | ТП | 2 |
| […] | Спецификация |  | РТД | 3 |
| […] | Ведомость спецификаций | ВС | РТД | 3 |
| […] | Монтажный чертеж | МЧ | РТД | 3 |
| […] | Электромонтажный чертеж | МЭ | РТД | 3 |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | РТД | 3 |
| […] | Упаковочный чертеж | УЧ | РТД | 3 |
| […] | Программа и методики приемо-сдаточных испытаний (приемочного контроля). | ПМ | РТД | 3 |
| […] | Патентный формуляр |  |  | 2,3,4,5 |
|  | [Наименование сборочной единицы] (на каждую сборочную единицу) |  |  |  |
| […] | Спецификация |  | РТД | 3 |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | РТД | 3 |
| […] | Монтажный чертеж | МЧ | РТД | 3 |
| […] | Электромонтажный чертеж | МЭ | РТД | 3 |
| […] | Схема функциональная | С2 | РТД | 3 |
| […] | Комплект чертежей деталей |  | РТД | 3 |
| … | … | … |  | … |
|  | Документы эксплуатационные |  |  |  |
| […] | Руководство по эксплуатации | РЭ | РТД | 3 |
| […] | Формуляр (паспорт, этикетка) | ФО | РТД | 3 |
| […] | Ведомость ЗИП | ЗИ | РТД | 3 |
| […] | Ведомость эксплуатационных документов | ВЭ | РТД | 3 |
|  | Эскизная конструкторская документация (для изготовления спецоборудования и макетов) |
|  | [Наименование разрабатываемого спецоборудования] (на каждый вид спецоборудования) |
| […] | Схема структурная | С1 | […] | […] |
| […] | Схема функциональная | С2 | […] | […] |
| […] | Схема электрических соединений и подключения | ЭО | […] | […] |
| […] | Формуляр (паспорт, этикетка) | ФО | […] | […] |
| … | … | … | … | … |
|  | [Наименование макета] (на каждый макет) |  |  |  |
| […] | Схема структурная макета (при наличии работ по макетированию) | С2 | […] | […] |
| […] | Схема функциональная макета (при наличии работ по макетированию) | С1 | […] | […] |
| […] | Схема принципиальная (электрическая, оптическая и т.п.) | Э… | […] | […] |
| […] | Перечень элементов | ПЭ | […] | […] |
| […] | Спецификация |  | […] | […] |
| […] | Сборочный чертеж | СБ | […] | […] |
| […] | Программа и методика испытания макета (при наличии работ по макетированию) | ПМ | […] | […] |
| … | … | … | … | … |

3. Программная документация

на вновь разрабатываемое технологическое

программное обеспечение

| № п.п. | Наименование документа | Код | Стадия разработки по ГОСТ 19.102 | № этапа по КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Наименование программного комплекса] |
| 1 | Пояснительная записка | 81 | ТП | 2 |
| 2 | Спецификация |  | РТД | 3 |
|  | [Наименование программного компонента] (на каждый программный компонент) |
| […] | Спецификация |  |  |  |
| […] | Текст программы | 12 | РТД | 3 |
| […] | Описание программы | 13 | РТД | 3 |
| … | … | … | … | … |
|  | Документы эксплуатационные |
| […] | Описание применения | 31 | РТД | 3 |
| […] | Руководство системного программиста | 32 | РТД | 3 |
| […] | Руководство программиста | 33 | РТД | 3 |
| […] | Руководство оператора | 34 | РТД | 3 |

# Руководитель работы                                                  И.О.Фамилия

Инструкция по заполнению  разделов Технических Требований

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к результатам выполнения

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства

с участием российского высшего учебного заведения по теме:

"тема в строгом соответствии с конкурсной заявкой"

1 Результаты  выполнения комплексного проекта

Например:

В ходе выполнения комплексного проекта должно быть создано:

- технология изготовления спирта этилового ректификованного ГОСТ Р 51652-2000 из различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья (за исключением плодово-ягодного) путем брагоректификации спиртовой бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а также головной фракции этилового спирта, полученной при производстве спирта из пищевого сырья.

- завод по изготовлению спирта этилового ректификованного ГОСТ Р 51652-2000 (далее - Завод)"

2 Назначение продукции

(При наличии нескольких технологий/технологических процессов (далее – ТП) указывается для каждого ТП:)

Например:

"2.1 Разрабатываемая технология (далее – Технология) предназначена для изготовления спирта этилового ректификованного ГОСТ Р 51652-2000 из различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья (за исключением плодово-ягодного) путем брагоректификации спиртовой бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а также головной фракции этилового спирта, полученной при производстве спирта из пищевого сырья.

3 Технические требования

3.1 Характеристика продукции, изготовление которой обеспечивается разрабатываемым технологическим процессом

(Для каждого разрабатываемого ТП и вида продукции)

Например:

"3.1.1 Разрабатываемая Технология должна обеспечивать изготовление спирта этилового ректификованного со следующими характеристиками:

3.1.1.1 наименование продукции (указывается: химическое название, структурная формула, тривиальное название, синонимы, международное название):

1) химическое название - этиловый спирт;

2) формула - C2H5OH;

3) тривиальное название – винный спирт;

4) синоним - Spiritus vini;

5) международное название - Spiritus aethylicus, этанол;

3.1.1.2 основное назначение продукции (указывается назначение и область применения, в том числе возможность вытеснения из практики менее эффективных материалов (веществ)): спирт этиловый ректификованный предназначен для производства алкогольных напитков, парфюмерно-косметических изделий и для поставки на экспорт;

3.1.1.3 внешний вид и потребительские свойства продукции (указываются основные свойства и качество выпускаемой продукции, физико-химические свойства и константы: внешний вид, плотность, растворимость, температуры застывания или плавления, кипения, упругость паров, вязкость, электропроводность, диэлектрическая постоянная, количество примесей, твердость, температура плавления, показатель преломления, коэффициент теплового расширения, теплопроводность и другие показатели):

1) по органолептическим показателям спирт этиловый ректификованный должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без посторонних частиц |
| Цвет | Бесцветная жидкость |
| Вкус и запах | Характерные для конкретного наименования этилового ректификованного спирта, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и запаха посторонних веществ |

2) по физико-химическим показателям спирт этиловый ректификованный должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | НОРМА | Методы анализа |
| --- | --- | --- |
| Объемная доля этилового спирта, %, не менее | 96,0 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Проба на окисляемость, мин, при 20 °С, не менее | 10 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 10 | ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 35 | ГОСТ Р 51698 |
| - изоамиловый и изобутиловый спирты (3:1) в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 15 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 30 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более | 0,05 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация свободных кислот (без СО ) в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | 20 | ГОСТ 5964 или ГОСТ Р 51698 |
| Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт, мг/дм , не более | - | Перспективный |
| Массовая концентрация азотистых летучих оснований, в пересчете на азот, в 1 дм безводного спирта, мг, не более | - | " |

3.1.1.4 требования к упаковке, маркировке, транспортированию, условиям хранения продукции (требования указываются в соответствии с нормативно-технической документацией на данную или аналогичную продукцию):

1) спирт этиловый ректификованный разливают в специально оборудованные и предназначенные для него цистерны или резервуары, изготовленные из материалов, разрешенных Минздравом России для контакта с продуктом данного вида. Допускается разливать спирт в чистые бочки по ГОСТ 13950 или по ГОСТ 6247, бутыли, канистры по ГОСТ 5105 и другие емкости, изготовленные из материалов, разрешенных Минздравом России для контакта с продуктом данного вида, которые должны быть опечатаны или опломбированы. Упаковка и укупорка тары с этиловым ректификованным спиртом должны обеспечивать его сохранность и соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

2) транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, - по ГОСТ 19433 с указанием следующей информации:

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

- наименование продукции;

- объем, дал;

- масса брутто, кг;

- номер бочки, бутыли, канистры и партии;

- надпись "легковоспламеняющаяся жидкость";

- знак опасности; классификационный шифр 3212; номер ООН - 1170;

3) спирт этиловый ректификованный транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта, и правилами перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах, действующими на железнодорожном транспорте;

4) хранение спирта этилового ректификованного осуществляют в соответствии с инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной в установленном порядке;

3.1.1.5 срок годности: (указывается, если такое требование предъявляется к данной или аналогичной продукции):

срок годности и хранения спирта этилового ректификованного не ограничен."

3.2 Требования к разрабатываемым технологическим процессам

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

3.2.1 Перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса

(Приводится перечень технологических операций (ТО), входящих в состав разрабатываемого технологического процесса (ТП). Обязательно должны быть предусмотрены операции контроля продукции.

Указывается, какие ТО разрабатываются вновь, какие дорабатываются, какие заимствуются без доработки.)

Например:

"3.2.1.1 Разрабатываемая Технология должна включать следующие технологические (далее – ТО) и контрольные (далее – КО) операции:

1) ТО 1. Вспомогательные работы:

ТО 1.1. Приготовление дезинфицирующих растворов (заимствуется);

ТО 1.2. Санитарная подготовка оборудования, помещений, персонала (заимствуется);

ТО 1.3. Подготовка воды (заимствуется);

КО 1. Контроль микробиологический (далее – Кмб) (разрабатывается);

2) ТО 2. Приготовление масляного комплексного экстракта:

ТО 2.1 Измельчение растительного сырья (разрабатывается);

ТО 2.2. Замачивание сырья (разрабатывается);

ТО 2.3. Экстрагирование (разрабатывается);

ТО .2.4. Фильтрация масляного экстракта (заимствуется);

ТО 2.5. Отделение шрота (дорабатывается в части <…>);

КО 2. Контроль технологический (далее – Кт) (разрабатывается);

КО 3. Контроль химический (далее – Кх) (разрабатывается);

3) ТО 3. Фасовка, упаковка и маркировка:

ТО 3.1. Фасовка масляного экстракта (дорабатывается в части <…>)

ТО 3.2. Упаковка готовой продукции (дорабатывается в части <…>)

КО 4. Кмб;

КО 5. Кт;

КО 6. Кх;

4) ТО 3. Регенерация растворителя (разрабатывается)."

3.2.2 Нормы и количественные показатели технологического процесса

(Термины и определения по ГОСТ 15467-79.

Устанавливаются нормы и количественные показатели ТО, определяющие эффективность ТП (точность выполнения операций, диапазон, производительность, удельный расход энергии и т.п.)).

Например:

"3.2.2.1 Разрабатываемый Технологический процесс должен обеспечивать следующие показатели:

1) производительность – не менее 780 кг в смену;

2) удельный расход энергии – не более 5 кВт/час;

3) <…>"

3.2.3 Технические характеристики технологических операций

(Устанавливаются технические характеристики (параметры) ТО, обеспечивающие выполнение возложенных на ТП задач (температура, давление, вакуум, основные и побочные реакции, тепловые эффекты, объемные скорости, типы катализаторов, рецептуры и т.п.)).

Например:

"3.2.3.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать технические характеристики технологических операций, приведенные в таблице <…>:

Таблица <…>

| Наименование стадии (операции) | Параметры технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Наименование | Значение |
|  |  | Технологическая норма | Предельно безопасное | Предельно допустимое | Критическое |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |
| ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | Измельченность, мм | 0,5 | 12 | 0,5 | 15 | 20 |
| ТО 2.2. Замачивание сырья | Время, ч | 2 | 4 | 1 | 24 | 72 |
| ТО 2.3. Экстрагирование | Время, мин Температура, °С | 5 35 | 12 45 | 10 45 | 20 50 | 30 60 |
| ТО 2.4. Фильтрация масляного экстракта | Качество фильтрата | отсутствие видимых механических включений | отсутствие видимых механических включений |  |  |  |
| ТО 3.1. Фасовка масляного экстракта | Наполнение, кг | 1 | 20 |  |  |  |

3.2.4 Требования к качеству технологического процесса

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ 27.003-90, ГОСТ 27.203-83, ГОСТ 27.204-83, ГОСТ 15467-79, Р 50-601-20-91.

Устанавливаются требования показателей качества разрабатываемого ТП: допустимый процент выхода годного вещества, надежность, точность, стабильность и другие показатели)

Например:

"3.2.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать следующие показатели качества:

1) Допустимый процент выхода годного вещества – 85%, не менее;

2) Масса единицы продукции – 0,3 г ± 10%;

3) Срок годности вещества – не менее 3 лет;

4) <…>"

"3.2.4.1 Разрабатываемая Технология должна обеспечивать следующие показатели:

1) выход углерода в нерудной фракции не более 1- 2 %;

2) выход тяжелых металлов в рудной фракции не менее 90 %;

3) извлечение ценных компонентов не менее 70 %;

4) <…>"

3.3 Требования к сырью и материалам

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП.

Устанавливаются требования к физико-химическим, механическим и другим свойствам отдельных видов сырья, определяющих качество производства.

Данные, характеризующие исходное сырье, материалы, полупродукты и энергоресурсы, следует систематизировать в виде таблицы. В таблицу включаются все виды сырья, материалы, полупродукты и энергоресурсы, используемые в разрабатываемом технологическом процессе (-ах). Все показатели, включенные в таблицу, приводятся с допустимыми отклонениями.

При необходимости особо оговариваются специальные требования к сырью, материалам, полупродуктам и энергоресурсам, используемым в разрабатываемом технологическом процессе (-ах))

Например:

"3.3.1 В разрабатываемом технологическом процессе должны использоваться материалы и сырье, указанные в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование сырья, материалов, полупродуктов | ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, регламент или методика на подготовку сырья | Регламентируемый показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая | ГОСТ 2874-82 | внешний вид взвешенные вещества, мг/л, не более жесткость общая, мг-экв./л, не более рН | прозрачная бесцветная жидкость без запаха 10 5 6,5…8 |
| 2 | Растительные масла | НТД изготовителя | внешний вид плотность, кг/м3 | вязкая прозрачная жидкость 800…900 |
| 3 | <…> | <…> | <…> | <…> |

3.3.2 Номенклатура применяемых марок и ассортимент сырья и материалов должны быть минимальными.

3.3.3 Применение дефицитного и драгоценного сырья и материалов должно быть минимальным."

3.4 Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП.

3.4.1 Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса

(Термины, определения, показатели и параметры по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 24682-81, ГОСТ ИСО 14644-1-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-8-2008.

Устанавливаются рабочие и предельные условия эксплуатации выполнения технологического процесса).

Например:

"3.4.1.1 Разрабатываемый технологический процесс должен выполняться при рабочих и предельных условиях эксплуатации, указанных в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование технологической операции | Условия выполнения ТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
|  |  |  | рабочее | предельно допустимое |
| 1 | ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | Температура окружающей среды: | 10…20 °С | 35 °С |
|  |  | Относительная влажность воздуха: | 60 % при 20 °С | 80 % при 25 °С |
|  |  | <…>: | <…> | <…> |
| 2 | ТО 2.3. Экстрагирование | <…> | <…> | <…> |
|  |  | Класс чистоты по взвешенным в воздухе частицам: | Класс 4 ИСО; эксплуатируемое; заданные размеры частиц: 0,2 мкм (2370 частиц/м3); 1,0 мкм (83 частицы/м3). | - |
|  |  | Класс молекулярных загрязнений в воздухе: | Класс ИСО-АМС-7,3 (cd). | - |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

3.4.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала

(Устанавливаются соответствующие значения требований. В случае их наличия, приводятся реквизиты нормативно-технических документов, устанавливающих необходимые требования)

Например:

"3.4.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование должности, специальности, профессии | Количество | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперативный персонал: |
| 1 | Начальник смены | 1 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 5-х лет. |
| 2 | Технолог | 2 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 3-х лет. |
| 3 | Аппаратчик | 7 | среднее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 2-х лет. |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| Эксплуатационный персонал: |
| <…> | Инженер | 2 | высшее техническое образование по специальности <…>, стаж работы не менее 3-х лет. |
| <…> | Слесарь-ремонтник | 4 | профессионально-техническое образование, стаж работы не менее 2-х лет. |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

3.4.2.2 Оперативный и эксплуатационный персонал должен быть обучен правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением."

3.4.3 Требования по эксплуатационным режимам технологического процесса

(Устанавливаются соответствующие значения требований).

Например:

"3.4.3.1 Разрабатываемый технологический процесс должен функционировать в следующих режимах:

1) основной режим – технологическое оборудование функционирует в полном объеме с параметрами, установленными технологическим регламентом;

2) дежурный режим – при кратковременном сбое подачи основного сырья в режим ожидания переводится следующее технологическое оборудование: <…>;

<…>.

3.4.4 Требования по времени непрерывной или циклической работы технологического процесса

(Устанавливаются соответствующие значения требований.

Непрерывным называется такой процесс, в котором конечный продукт вырабатывается до тех пор, пока подводится сырье, энергия, катализаторы, управляющие воздействия. К таким процессам можно отнести, например, процессы переработки нефти.

Циклическим является технологический процесс с повторяющимся следованием совокупности различных технологических операций, образующих цикл, в котором, за сравнительно небольшой промежуток времени (часы или дни), вырабатывается определенное, ограниченное количество конечного продукта. При этом в течение отведенного промежутка времени циклический процесс является непрерывным. Примером циклического процесса может быть технологический процесс плавки металла в доменной печи.

Дискретным называется технологический процесс, в котором конечный продукт вырабатывается за определенные промежутки времени, и этот процесс можно остановить, а также продолжить с любой технологической операции без снижения заданного уровня качества. Можно назвать такие примеры, как: процесс сборки изделий на конвейере, испытание готовых изделий и т.п.)

Например:

"3.4.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать круглосуточную непрерывную работу с остановами на техническое обслуживание не чаще <…>."

"3.4.4.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать циклическую работу со следующими параметрами цикла:

1) загрузка <основное и вспомогательное сырье> – 30 мин.;

2) переработка <сырье> в <конечный продукт> – 2 час.;

3) выгрузка <конечный продукт> – 30 мин."

3.4.5 Требования по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях

(Устанавливаются требования к функционированию разрабатываемого ТП при возникновении аварийных ситуаций (внезапное отключение электроэнергии, внезапное отключение вентиляции, загорание или пожар в производственном помещении, внезапное отключение воды и т.п.))

Например:

"3.4.5.1 Должна быть обеспечена аварийная остановка разрабатываемого технологического процесса при возникновении следующих ситуаций:

1) срабатывание предохранительных клапанов;

2) образование утечек в системах трубопроводов, емкостях и реакторах;

3) внезапное отключение электроэнергии;

4) внезапное отключение вентиляции;

5) загорание, пожар в производственном помещении;

6) внезапное отключение воды;

7) засорение канализации.

3.4.5.2 Аварийная остановка разрабатываемого технологического процесса не должна:

1) создавать опасности для работающего персонала;

2) создавать опасности для окружающей среды;

3) приводить к выходу из строя технологического оборудования."

3.4.6 Требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ 20911-89, ГОСТ 26656-85, ГОСТ 27518-87, ГОСТ 30848-2003.

Устанавливаются требования к системе эксплуатационного контроля технологического процесса).

Например:

"3.4.6.1 Система эксплуатационного контроля разрабатываемого технологического процесса должна обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность выполнения технологического процесса путем технического диагностирования и/или контроля технического состояния технологического оборудования и аппаратуры, указанной в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование технологической операции | Наименование технологического оборудования (аппаратуры) | Вид определения технического состояния объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО 2.1. Измельчение растительного сырья | шаровая мельница; транспортер; | контроль технического состояния; контроль технического состояния; |
| 2 | ТО 2.3. Экстрагирование | реактор-экстрактор; насос высокого давления; | техническое диагностирование; контроль технического состояния; |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

3.5 Требования по ресурсосбережению

(Термины, определения, параметры и показатели по ГОСТ Р 52104-2003, ГОСТ Р 52107-2003, ГОСТ 30166-95, ГОСТ 30167-95, ГОСТ 30774-2001, ГОСТ 30775-2001.

Справочно: Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР РФ от 30 июля 2003 г. № 663).

Устанавливаются требования по показателям ресурсосбережения разрабатываемого ТП)

Например:

"3.5.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать показатели ресурсосбережения приведенные в таблице <…>:

Таблица <…>

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели ресурсосодержания |  |
| 1 | Доля (фактическая или допустимая) вторичных материальных ресурсов (из отходов) в единице продукции | <…> |
| 2 | Количество энергии, потребляемой при создании единицы продукции | <…> |
|  | Показатели ресурсоемкости (по технологичности) | <…> |
| 3 | Удельная производственная материалоемкость вещества, материала | <…> |
| 4 | Доля технологических отходов сырья, материалов | <…> |
| 5 | Доля технологических потерь сырья, материалов | <…> |
| 6 | Коэффициент применяемости сырья | <…> |
| 7 | Коэффициент использования сырья | <…> |
| 8 | Коэффициент использования основных материалов | <…> |
|  | Показатели энергоемкости | <…> |
| 9 | Удельная производственная энергоемкость материала | <…> |
| 10 | Удельный расход энергоносителей при изготовлении вещества, материала | <…> |
| 11 | Полная энергоемкость продукции | <…> |
| 12 | Коэффициент полезного использования энергии | <…> |

3.5.2 Значения показателей ресурсосбережения разрабатываемого технологического процесса должны быть окончательно определены на этапе опытной эксплуатации.

3.5.3 Должны быть определены виды и состав отходов, образующихся при выполнении разрабатываемого технологического процесса.

3.5.4 На каждый отход должен быть разработан проект Технического паспорта отхода в соответствии с ГОСТ 17.9.0.2-99."

4 Требования по безопасности

(Устанавливаются по каждому разрабатываемому ТП)

4.1 Требования по безопасности выполнения технологического процесса

(Термины, определения и требования по ГОСТ 3.1120-83, ГОСТ 12.3.002-75(2000), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 12.3.047-98, ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующим тематике работ, РД 09-251-98.

Устанавливаются требования по безопасности выполнения технологического процесса).

Например:

"4.1.1 Разрабатываемый технологический процесс по общим требования безопасности должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75.

4.1.2 Разрабатываемый технологический процесс должен соответствовать следующим требованиям:

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий по НПБ-105-95 - Б;

2) по уровню пожарной опасности по ГОСТ Р 12.3.047-98 - повышенной опасности

3) по классу опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 – 3;

4) по группе производственных процессов по санитарной характеристике по СНиП 2.09.04-87 – 2б."

4.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды

(Термины, определения и требования по ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ ССБТ (серия 12), ГОСТ Охрана природы (серия 17), соответствующим тематике проекта, СП 2.2.2.1327-03.

Устанавливаются требования по обеспечению охраны окружающей среды при производстве продукции).

Например:

"4.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать требования по охране окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2001, ГОСТ 17.1.3.06-82, СП 2.2.2.1327-03."

либо

"4.2.1 Разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать следующие требования по охране окружающей среды:

1) общее количество загрязняющих веществ, сбрасываемых за год - <…> т;

2) концентрация загрязняющих веществ в сточной воде - <…> <…>;

3) количество перерабатываемых, рециклированных или повторно используемых материалов - <…> кг;

4) количество упаковочных материалов, ненужных или повторно используемых, приходящихся на единицу продукции - <…> кг/ед.;

5) количество вспомогательных материалов, подвергаемых рециклингу или

повторному использованию - <…> т;

6) <…>"

5 Требования к документации

5.1 Виды, состав и комплектность разрабатываемой технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках договора", приведенным в приложении к настоящим Техническим Требованиям.

5.2 Техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная, ремонтная - указать в соответствии с темой проекта) документация должна соответствовать требованиям стандартов [ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД - указать в соответствии с темой проекта], а также требованиям [указать иную нормативно-техническую документацию, действующую в отрасли].

6 Требования по видам обеспечения

6.1 Требования по метрологическому обеспечению

(Термины, определения и требования по ГОСТ-серия 8, в том числе ГОСТ 8.009-84, ПР 50.2.009-94, ГОСТ 26656-85, ГОСТ Р 51672-2000, МИ 2233-2000, РМГ 62-2003, РМГ 63-2003.

Под метрологическим обеспечением понимается комплекс мероприятий по обеспечению достоверности измерений параметров технологического процесса, технологического оборудования и характеристик конечной продукции.

Основной задачей метрологического обеспечения является обеспечение достоверных результатов измерения технологических и энергетических параметров для надлежащего контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, а также точного учета расхода материалов и энергии.

Устанавливаются требования к системе и методам измерений и контроля параметров технологического процесса,в том числе:

- к оптимальной номенклатуре контролируемых параметров и периодичности их измерений;

- к регистрации основных технологических и энергетических параметров в нормальных режимах работы, а также необходимых для анализа параметров в аварийных ситуациях;

- к технологически допустимым пределам погрешностей измерений контролируемых параметров и пределам запаздывания информации;

- к обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также единообразию средств измерений с максимально возможным сокращением парка приборов за счет централизации контроля и использования вычислительной техники;

- к возможности поверки встроенных в оборудование датчиков и приборов без их демонтажа;

- по поддержанию заданных режимов работы оборудования посредством использования средств измерений и вычислительной техники;

- к метрологическому обеспечению как информационной базе автоматизированных систем управления технологическими процессами ;

- к метрологической экспертизе технической документации)

Например:

"6.1.1 Рабочие места, на которых должны проводиться операции контроля разрабатываемого технологического процесса, должны быть оснащены средствами измерений, указанными в таблице <…>.

Таблица <…>

| Наименование технологической операции | Наименование параметра | Наименование средства измерения, тип | Диапазон измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КО 1 | Масса слябов, кг | Весы | 0-25000 | ±20 |
| КО 2 | Масса слитков, кг | Весы | 0-30000 | ±20 |
| КО 3 | Усилие при прокатке на валки черновой клети, тс | ИУМ-7353 Измеритель усилия магнитоанизотропный | 0-4500 | ±2% |
| КО 4 | Усилие при прокатке на валки чистовой клети, тс | МА-250 Измеритель усилия тензометрический | 0-4500 | ±2% |

6.1.2 Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, должны быть поверены по ПР 50.2.006, а не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору– калиброваны по ПР 50.2.016 или поверены.

6.1.3 На этапах 2 и 3 должна быть проведена метрологическая экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 63-2003.

6.2. Требования по другим видам обеспечения

(Подразделы вводятся в зависимости от особенностей разработки).

7 Требования к разработке нестандартного технологического оборудования и технологического программного обеспечения

Например:

"7.1 Для выполнения разрабатываемого технологического процесса должно быть разработано нестандартное технологическое оборудование, перечень и назначение которого приведены в таблице <…>

Таблица <…>

| № п/п | Наименование единицы оборудования, | Применяемость в технологических операциях | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка очистки воздуха | ТО 2.1 Подготовка воздуха | ЧТЗ № 1 |
| 2 | Воздушный ресивер | ТО 2.2 Продувка | ЧТЗ № 2 |

7.2 Для выполнения разрабатываемого технологического процесса должно быть разработано технологическое программное обеспечение (далее – ПО), состав и назначение которого приведены в таблице […]

Таблица […]

| № п/п | Наименование технологического ПО | Назначение | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный комплекс учета энергоносителей | Регистрация и учет расхода энергоносителей | ЧТЗ № 3 |

7.3 Технические требования к каждой единице разрабатываемого технологического оборудования и к разрабатываемому технологическому ПО приведены в частных Технических Требованиях (далее – ЧТТ), являющихся составными частями настоящего Технических Требований.

(Виды, состав и комплектность технической документации на разрабатываемое нестандартное технологическое оборудование и технологическое ПО должны быть включены в "Перечень технической документации, разрабатываемой в рамках договора ")

(либо)

"7.1 Разрабатываемый технологический процесс не должен требовать разработки нестандартного технологического оборудования и/или нового технологического программного обеспечения."

8 Специальные требования

8.1 Требования к испытаниям технологических процессов

(Термины и определения по ГОСТ 16504-81.

Устанавливаются требования:

- к виду и количеству испытаний разрабатываемого ТП;

- к наработке опытной (экспериментальной) партии конечной продукции для подтверждения качества разрабатываемого ТП;

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования ТП.

Приводится текст:)

8.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемого технологического процесса настоящим Техническим Требованиям и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания:

1) исследовательские испытания;

2) предварительные испытания;

3) опытная эксплуатация;

4) приемочные испытания.

(В случае, если продукцией, получаемой по разрабатываемому ТП, являются вещества и материалы, содержащихся в лекарственных средствах, пестицидах, косметической продукции, ветеринарных препаратах, пищевых и кормовых добавках, а также химических веществах промышленного назначения, используемых в производстве потребительских (нелекарственных) товаров, должны быть проведены неклинические испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009 в целях оценки их потенциальной опасности для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Исследуемые объекты могут быть как синтетической природы, так и биогенного происхождения, а также представлять собой живые организмы)

[5) неклинические испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009].

8.1.2 Для проведения каждого вида испытаний должна быть разработана Программа и методики испытаний.

[Для проведения неклинических испытаний должен быть разработан План исследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009.]

8.1.3 Программа и методики приемочных (опытно-промышленных) испытаний должна быть согласована с [наименование].

8.1.4 Объем нарабатываемой опытной (экспериментальной) партии продукции должен составлять:

для проведения:

1) исследовательских испытаний - 1000 г, не менее;

2) предварительных испытаний – 10 кг, не менее;

3) опытной эксплуатации – 50 кг, не менее;

4) приемочных испытаний – 10 кг, не менее.

[5) неклинических испытаний – 500 г, не менее;]

8.1.5 Должны быть разработаны следующие средства для обеспечения испытаний и моделирования:

1) исследовательская установка для определения <…> в получаемом веществе;

2) испытательный стенд для проверки <…>."

9. Требования к Заводу

9.1 Завод должен реализовывать Технологию в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Технических Требованиях.

9.2 Требования к проектной и рабочей документации Завода

Виды, состав и комплектность проектной и рабочей документации на строительство Завода должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97.

9.3 Требования к составу Завода

Завод должен включать в себя:

9.3.1 Здания и сооружения:

- производственное здание Завода;

- насосная станция;

- водоочистное сооружение.

[9.3.2]Технологическое оборудование:

- технологическая линия [наименование];

- сушильная машина [наименование];

- точильный станок [наименование];

- гильотина [наименование].

[9.3.2]Вспомогательное оборудование:

- кран-балка [наименование].

[9.3.3] Технологическая оснастка:

- не применяется.

[9.3.3] Персонал:

- начальник Цеха;

- сменные мастера – 3 чел.;

- производственные рабочие – 50 чел.

[9.3…]

9.4 Требования к составу работ по созданию [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

В ходе выполнения комплексного проекта необходимо:

- разработать рабочий проект [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции];

- согласовать рабочий проект с:

-…;

-….

- осуществить работы по землеотводу:

-…;

-….

- осуществить работы по подводу коммуникаций:

- связь[…] (указать значения количественных характеристик)

-электроснабжение;

- ХВС;

- ГВС;

-технологические жидкости и газы;

(с указанием предельного удельного расхода)

- осуществить строительство:

-[…], имеющего следующие характеристики:

- класс […] (указать значение) здания

- общая площадь - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- количество этажей - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- степень огнестойкости - […] (указать значение);

- […] категория электроснабжения

- нагрузка на межэтажные перекрытия - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

-…

- выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию производственного оборудования:

-…;

-….

-…

9.5 Требования к функционированию [сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]

[Сокращенное наименование промышленного производства для каждого вида продукции]должно обеспечить :

[9.5.1]Производственные мощности по выпуску [сокращенное наименование продукции]:

- в 2010 году - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

- в 2011 году - […] (указать значение) […] (указать единицу измерения), не менее;

-…

[9.5.2] Выполнение технологических процессов (технологических операций):

- …;

-….

[9.5.3]Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) безопасности при выполнении технологических процессов (технологических операций).

[9.5.3]Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) по охране труда при выполнении технологических процессов (технологических операций).

[9.5.4] Выполнение требований […] (указать действующие в отрасли нормативные документы) по охране окружающей среды при выполнении технологических процессов (технологических операций).

9.6 Требования по технологической подготовке производства

Должна быть осуществлена технологическая подготовка производства в соответствии с ГОСТ Р 50995.3.1-96:

[9.6.1] При  проектировании  сокращенное наименование продукции:

- выбор конструкторско-технологических решений по изделию и обеспечению его технологичности в процессе выполнения эскизного и технического проектов.

- оценка сформированных при проектировании конструкторско-технологических решений с точки зрения их технологичности, реализуемости в производстве и конкурентоспособности;

-перечень определяющих технологических процессов, подлежащих разработке и освоению в производстве, основные требования к ним, принципиальные решения по их разработке;

- перечни определяющих материалов и средств технологического оснащения, основные требования к ним, предложения по их приобретению, разработке и производству;

…

[9.6.2] Опытных образцов и единичных изделий:

- отработка в производственных условиях определяющих технологических и организационных решений по изготовлению изделия;

- обеспечение технологической готовности производства к изготовлению для приемочных испытаний опытных образцов, единичных и других изделий, подлежащих промышленному освоению;

- обеспечение производства по договорам и кооперационным связям необходимыми материалами, деталями, сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения, а также входного контроля их качества;

- метрологическое обеспечение производства;

- технический контроль;

- аттестация технологических процессов, рабочих мест исполнителей и технологического оборудования до его первичного применения;

- подготовка производственного персонала в связи с освоением новых технологий и материалов.

-…

[9.6.3] Серийных изделий:

- проработка рабочей конструкторской документации на серийное изделие с учетом технологичности заложенных в нее решений;

- разработка (корректировка):

а) технологических процессов изготовления серийного изделия в соответствии с государственными стандартами ЕСТД;

б) специальных средств технологического оснащения в соответствии с стандартами ЕСКД и технологических процессов их изготовления в соответствии с стандартами ЕСТД;

в) управляющих программ для автоматизированного технологического оборудования;

- приобретение (изготовление) специальных средств технологического оснащения для производства серийных изделий;

- обеспечение необходимой технологической информацией реконструкции или нового строительства производственной и испытательной баз;

- уточнение (корректировку) технологической документации по результатам изготовления и квалификационных испытаний установочной серии (первой промышленной партии);

- обеспечение требований ресурсосбережения, экологии и охраны труда при изготовлении и испытаниях серийных изделий;

- обеспечение производства по договорам и кооперационным связям необходимыми материалами, деталями, сборочными единицами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения, а также входного контроля их качества;

- метрологическое обеспечение производства;

- технический контроль;

- аттестация технологических процессов, рабочих мест исполнителей и технологического оборудования до его первичного применения;

- подготовка производственного персонала в связи с освоением новых технологий и материалов.

10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

(В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ 15.012-84)

10.1 На этапах 1 и 4 должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

10.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, республики Казахстан и США.

# Footnotes

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором Получатель должен представить свои предложения.

При невозможности  составления перечня при заключении договора, данный вид работ можно выполнить на первом этапе исполнения работ. В этом случае в плане-графике соответствующего этапа указывается эта работа.

По усмотрению заказчика ЧТЗ могут разрабатываться на первом этапе выполнения работ, что указывается в календарном плане.

Указан примерный перечень.

Стадии разработки обозначают «Предварительный проект» – «ПП», «Технический проект» – «ТП», «Рабочая техническая документация» – «РТД», проведение опытной эксплуатации -  «ОЭ», проведение приемочных испытаний «ПрИ».

Здесь и далее в круглых скобках курсивом приведен пояснительный текст